## Slide 1
Riesgos
Oct. de 2021 – Sep. de 2022
Excavación y apertura de zanjas
Beca de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Peligros asociados con excavaciones y apertura de zanjas.
Métodos sugeridos para identificar y controlar riesgos.
Medidas recomendadas y sugerencias para documentar todas las inspecciones de riesgos.
Objetivos de aprendizaje
Riesgos

## Slide 3
Derrumbamientos, atrapado en medio/sumergimiento
Riesgos
Notes: Los peligros de “atrapamiento” matan a los trabajadores de diversas formas. Estas incluyen: los derrumbes y otros riesgos de los trabajos de excavación; las partes del cuerpo que se introducen en la maquinaria no protegida; la permanencia en el radio de giro de las grúas y otros equipos de construcción; el atrapamiento entre equipos y objetos fijos.
Los peligros de excavación son comunes en los sitios de construcción. Estos trabajadores tienen más del doble de probabilidades de morir que los trabajadores de cualquier otro tipo de trabajo de construcción. Las excavaciones y zanjas son inestables por naturaleza y existen muchos tipos de peligros graves al realizar este tipo de trabajo.
Ambas fotos muestran el resultado de una excavación y/o zanja sin protección. La foto de la derecha muestra evidencias de trabajadores que han estado o están a punto de trabajar en la zanja. La foto de la izquierda muestra una “operación de recuperación de un cuerpo” a raíz de un derrumbe en una excavación sin protección. El resultado de este accidente fue la muerte de un trabajador.

## Slide 4
Inclínela
Apuntálela
Protéjala
Manténgase al margen
Derrumbamientos, atrapado en medio/sumergimiento
Riesgos
Notes: Los derrumbes de zanjas o derrumbamientos representan el mayor riesgo para la vida de los trabajadores. Para evitar derrumbamientos:
INCLINAR o bancar los muros de la zanja
APUNTALAR los muros de zanja con soportes, o
PROTEGER los muros de la zanja con cajas de zanja
MANTENERSE al margen
Los empleadores también deben asegurarse de que haya una forma segura de entrar y salir de la zanja. Mantenga los materiales alejados del borde de la zanja. Busque aguas estancadas o peligros atmosféricos. Nunca entre en una zanja a menos que haya sido inspeccionada adecuadamente.

## Slide 5
Derrumbamientos, atrapado en medio/sumergimiento
Riesgos
Notes: Debe estar protegido de los derrumbamientos porque la tierra irá a donde quiera.
Esta foto muestra lo que llamamos protección de zanjas. Mientras el personal trabajaba dentro de la protección del escudo, no se vio afectado por la gran superficie de suelo que se desprendió de la pared de excavación y se derrumbó.

## Slide 6
Derrumbamientos, atrapado en medio/sumergimiento
Riesgos
Notes: 1926.652(a)(1)(ii)
Las excavaciones tienen menos de 5 pies (1,52 m) de profundidad y el examen del terreno por una persona competente no proporciona indicios de un posible derrumbamiento
La persona competente debe sacar a los trabajadores de la excavación ante cualquier evidencia de una situación que pueda causar un derrumbe (incluso si tiene menos de 5 ft de profundidad), como acumulación de agua en la zanja o problemas en el sistema de protección. (La persona competente también debe tomar medidas para otros tipos de riesgos, como la caída de cargas o atmósferas peligrosas).
Esta foto muestra a los trabajadores en una zanja que tiene menos de 5 ft de profundidad y que puede que no requiera algún tipo de protección contra derrumbamientos. Aún así, tenemos que ser diligentes para otras situaciones peligrosas. Se debe mantener el acceso y también la persona competente debe inspeccionar para detectar problemas peligrosos.

## Slide 7
Los obstáculos del subsuelo incluyen servicios públicos subterráneos, cimientos, arroyos, capas freáticas, bóvedas de transformadores y anomalías geológicas.
Obstáculos del subsuelo
Riesgos
Notes: Los obstáculos del subsuelo incluyen servicios públicos subterráneos, cimientos, arroyos, capas freáticas, bóvedas de transformadores y anomalías geológicas.
1926.651(a)
Objetos en la superficie. Todos los obstáculo en la superficie que estén ubicados de manera que creen un peligro para los trabajadores deben eliminarse o apoyarse, según sea necesario, para proteger a los trabajadores.
La imagen de la derecha ilustra la protección del servicio de cruce mientras que la foto de la izquierda demuestra la falta de protección de un objeto (piedra suelta/canto rodado) que podría lesionar o matar.

## Slide 8
Obstáculos del subsuelo
Riesgos
Notes: Las fotos indican situaciones para evitar cosas similares que podrían caerle encima mientras estás en la zanja o excavación. Estas fotos también muestran que ciertas situaciones a las que nos enfrentamos en el terreno pueden requerir experiencia en ingeniería sobre cómo proteger estructuras y servicios públicos.

## Slide 9
Obstáculos del subsuelo
Riesgos
Notes: Como puede ver en la foto de la izquierda, algunas cosas no se pueden anticipar, como fauna o cosas que descubre mientras excava. Con una buena planificación previa, puede estar preparado y evitar la mayoría de estos riesgos.

## Slide 10
La estabilidad de las estructuras adyacentes se refiere a la estabilidad de los cimientos de las estructuras adyacentes cuya ubicación puede crear sobrecargas, cambios en las condiciones del suelo u otras alteraciones que tienen el potencial de extenderse hacia la zona de falla de la excavación o zanja.
Estabilidad de estructuras adyacentes
Riesgos
Notes: La estabilidad de las estructuras adyacentes se refiere a la estabilidad de los cimientos de las estructuras adyacentes cuya ubicación puede crear sobrecargas, cambios en las condiciones del suelo u otras interrupciones que tienen el potencial de extenderse hacia la zona de falla de la excavación o zanja.
1926.651(i)
Estabilidad de estructuras adyacentes.
1926.651(i)(1)
Cuando la estabilidad de edificios contiguos, muros u otras estructuras esté en peligro por las operaciones de excavación, se deben proporcionar sistemas de soporte como apuntalamientos, anclajes o calzos para asegurar la estabilidad de tales estructuras para la protección de los trabajadores.
1926.651(i)(2)
No se permitirá la excavación por debajo del nivel de la base o base de apoyo de cualquier cimiento o muro de contención que se pueda esperar razonablemente que represente un peligro para los trabajadores, excepto cuando:
1926.651(i)(2)(i)
Se proporcione un sistema de apoyo, como un calzo, para garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de la estructura; o
1926.651(i)(2)(ii)
La excavación esté en roca estable; o
1926.651(b)(2)(iii)
Un ingeniero profesional registrado haya aprobado la determinación de que la estructura está lo suficientemente retirada de la excavación para que no se vea afectada por la actividad de excavación; o
1926.651(i)(2)(iv)
Un ingeniero profesional registrado haya aprobado la determinación de que dicho trabajo de excavación no representará un peligro para los trabajadores.
1926.651(i)(3)
Las aceras, los pavimentos y la estructura anexa no se deben socavar a menos que se proporcione un sistema de apoyo u otro método de protección para proteger a los trabajadores del posible derrumbamiento de tales estructuras.

## Slide 11
Estabilidad de estructuras adyacentes
Riesgos
Notes: Un ingeniero profesional registrado (PE, por sus siglas en inglés) debe participar desde el principio en este tipo de operaciones.
Las fotos muestran situaciones que se pueden encontrar durante una excavación que pueden requerir la participación de un ingeniero profesional registrado (PE). Puede ser necesario un análisis estructural para determinar las medidas adicionales necesarias para proporcionar estabilidad a la estructura y protección al personal.

## Slide 12
Se debe desalentar el cruce de zanjas en la superficie; sin embargo, si se deben cruzar zanjas, dichos cruces solo se permiten bajo las siguientes condiciones:
Los cruces de vehículos deben diseñarse e instalarse bajo la supervisión de un ingeniero profesional registrado.
Se deben proporcionar pasarelas o puentes para el tránsito peatonal. Estas estructuras deberán:
    tener un factor de seguridad de 4;
    tener un espacio libre mínimo de 20 in (0,51 m);
    estar equipadas con rieles estándar; y
    extenderse un mínimo de 24 pulgadas (0,61 m) más allá del borde de la superficie de la zanja.
Cruce de la superficie de las zanjas
Riesgos
Notes: Se debe desalentar el cruce de zanjas en la superficie; sin embargo, si se deben cruzar zanjas, dichos cruces solo se permiten bajo las siguientes condiciones:
Los cruces de vehículos deben diseñarse e instalarse bajo la supervisión de un ingeniero profesional registrado.
Se deben proporcionar pasarelas o puentes para el tránsito peatonal. Estas estructuras deben:
  - tener un factor de seguridad de 4; este factor de seguridad es que la pasarela/puente puede aguantar 4 veces su carga prevista, como un andamio.
  - tener un espacio libre mínimo de 20 pulgadas (0,51 metros);
  - estar equipado con rieles estándar; y
  - extenderse un mínimo de 24 pulgadas (0,61 metros) más allá del borde de la superficie de la zanja.

## Slide 13
Cruce de la superficie de las zanjas
Riesgos
Notes: Los sistemas fabricados/diseñados son los mejores para usar en la mayoría de las situaciones. Evite usar lo que queda alrededor del proyecto que puede no ser lo más adecuado.

## Slide 14
Protección de piedras y suelos sueltos
Riesgos
Notes: Los escombros temporales deben colocarse a no menos de 2 ft (0,61 m) del borde de la superficie de la excavación, medido desde la base más cercana del escombro al corte. Esta distancia no debe medirse desde la cima del depósito de escombros. Este requisito de distancia garantiza que las piedras o el suelo sueltos de los escombros temporales no caigan sobre los trabajadores en la zanja.
Los escombros deben colocarse de manera que canalicen el agua de lluvia y otras aguas de escorrentía lejos de la excavación. Los escombros deben colocarse de manera que no puedan escaparse, deslizarse o caer accidentalmente dentro de la excavación.
Los escombros permanentes deben colocarse a cierta distancia de la excavación. A menudo se crea un escombro permanente donde se construyen pasos subterráneos o se soterran los servicios públicos. La colocación incorrecta de los escombros permanentes, es decir, una distancia insuficiente desde la excavación de trabajo, puede causar que una excavación no cumpla el requisito de la relación horizontal-vertical para una excavación en particular. Por lo general, esto se puede determinar mediante la observación visual. Los escombros permanentes puede cambiar el suelo no alterado a suelo alterado y modificar drásticamente los requisitos de la pendiente.
En estas fotos, puede ver que la pila de escombros no se colocó a 2 pies de distancia del borde de la excavación, lo que ahora agrega la altura de la pila a la profundidad de la zanja.

## Slide 15
Protección de piedras y suelos sueltos
Riesgos
Notes: Los escombros temporales deben colocarse a no menos de 2 ft (0,61 m) del borde de la superficie de la excavación, medido desde la base más cercana del escombro al corte. Esta distancia no debe medirse desde la cima del depósito de escombros. Este requisito de distancia garantiza que las piedras o el suelo sueltos de los escombros temporales no caigan sobre los trabajadores en la zanja.
Los escombros deben colocarse de manera que canalicen el agua de lluvia y otras aguas de escorrentía lejos de la excavación. Los escombros deben colocarse de manera que no puedan escaparse, deslizarse o caer accidentalmente dentro de la excavación.
Los escombros permanentes deben colocarse a cierta distancia de la excavación. A menudo se crea un escombro permanente donde se construyen pasos subterráneos o se soterran los servicios públicos. La colocación incorrecta de los escombros permanentes, es decir, una distancia insuficiente desde la excavación de trabajo, puede causar que una excavación no cumpla el requisito de la relación horizontal-vertical para una excavación en particular. Por lo general, esto se puede determinar mediante la observación visual. Los escombros permanentes puede cambiar el suelo no alterado a suelo alterado y modificar drásticamente los requisitos de la pendiente.
  1926.651(j)
  Protección de los trabajadores contra piedras o suelos sueltos
  1926.651(j)(1)
  Se debe proporcionar protección adecuada para proteger a los trabajadores de piedras o suelo sueltos que puedan representar un peligro al caer o rodar desde un frente de excavación. Dicha protección consistirá en raspar para remover material suelto; instalar barricadas protectoras a intervalos según sea necesario en el frente para detener y contener la caída de material; u otros medios que proporcionen una protección equivalente.
  1926.651(j)(2)
  Los trabajadores deben estar protegidos de los equipos o materiales excavados o de otro tipo que puedan representar un riesgo al caer o rodar dentro de las excavaciones. Se debe proporcionar protección colocando y manteniendo dichos materiales o equipos al menos a 2 pies (0,61 m) del borde de las excavaciones, o mediante el uso de mecanismos de retención que sean suficientes para evitar que los materiales o equipos caigan o rueden dentro de las excavaciones, o por una combinación de ambos si es necesario.
En estas fotos, puede ver que la pila de escombros no se colocó a 2 pies de distancia del borde de la excavación, lo que ahora agrega la altura de la pila a la profundidad de la zanja.
Estas fotos muestran infracciones de la norma 1926.651 relativas a la protección de los trabajadores contra rocas y suelo sueltos, el acceso y la salida, así como la persona competente que desempeña sus funciones.

## Slide 16
Protección de piedras y suelos sueltos
Riesgos
Notes: Como muestra la ilustración, el almacenamiento de material debe estar al menos a 2 ft del borde.

## Slide 17
Protección de piedras y suelos sueltos
Riesgos
Notes: Si no es posible mover material suelto desde el borde, entonces se debe instalar algún tipo de barrera protectora para evitar que el material ingrese a la zanja o excavación.

## Slide 18
Acceso y salida
Riesgos
Notes: Acceso y salida.
El acceso y la salida de la zanja requieren las siguientes condiciones:
Las zanjas de 4 pies o más de profundidad deben estar provistas de un medio de salida fijo.
El espacio entre escaleras u otros medios de salida debe ser tal que el trabajador no tenga que recorrer más de 25 pies lateralmente hasta el medio de salida más cercano.
Las escaleras deben estar aseguradas y extenderse un mínimo de 36 pulgadas (0,9 metros) por encima del descanso.
Las escaleras de metal deben usarse con precaución, particularmente cuando hay servicios eléctricos.

## Slide 19
El acceso y la salida de la zanja requieren las siguientes condiciones:
    Las zanjas de 4 ft o más de profundidad deben estar provistas de un medio de salida fijo.
    El espacio entre escaleras u otros medios de salida debe ser tal que el trabajador no tenga que recorrer más de 25 ft lateralmente hasta el medio de salida más cercano.
    Las escaleras deben estar aseguradas y extenderse un mínimo de 36 pulgadas (0,9 m) por encima del descanso.
    Las escaleras de metal deben usarse con precaución, particularmente cuando hay servicios eléctricos.
Acceso y salida
Riesgos
Notes: 1926.651(c)
Acceso y salida -
1926.651(c)(1)
Rampas estructurales.
1926.651(c)(1)(i)
Las rampas estructurales que solo usan los trabajadores como medio de acceso o salida de excavaciones deben ser diseñadas por una persona competente. Las rampas estructurales utilizadas para el acceso o la salida del equipo deben ser diseñadas por una persona competente cualificada en diseño estructural y deben construirse de acuerdo con el diseño.
1926.651(c)(1)(ii)
Las rampas y corredores construidos con dos o más elementos estructurales deberán tener los elementos estructurales conectados entre sí para evitar el desplazamiento.
1926.651(b)(1)(iii)
Los elementos estructurales utilizados para rampas y corredores deberán ser de grosor uniforme.
1926.651(c)(1)(iv)
Los listones u otros medios apropiados que se utilicen para conectar los elementos estructurales del corredor se deben sujetar al fondo del corredor o se deben sujetar de manera que se eviten los tropiezos.
1926.651(c)(1)(v)
Las rampas estructurales que se utilizan en lugar de los escalones deben estar provistas de listones u otros tratamientos superficiales en la superficie superior para evitar resbalones.
1926.651(c)(2)
Medios de salida de excavaciones de zanjas. Se debe ubicar una escalera, rampa u otro medio seguro de salida en las excavaciones de zanjas que tengan 4 pies (1,22 m) o más de profundidad para que los trabajadores no requieran más de 25 pies (7,62 m) de recorrido lateral.

## Slide 20
Acceso y salida
Riesgos
Notes: Las zanjas de 4 pies o más de profundidad deben estar provistas de un medio de salida fijo.
El espacio entre escaleras u otros medios de salida debe ser tal que el trabajador no tenga que recorrer más de 25 pies lateralmente hasta el medio de salida más cercano.

## Slide 21
Acceso y salida
Riesgos
Notes: Los sistemas fabricados/diseñados son los mejores para usar en la mayoría de las situaciones. Evite usar lo que queda alrededor del proyecto que puede no ser lo más adecuado.

## Slide 22
Acceso y salida
Riesgos
Notes: Buenos ejemplos de uso del acceso adecuado

## Slide 23
Exposición a vehículos
Riesgos
Notes: Cualquier movimiento grande y pesado cerca de una excavación produce vibraciones en el suelo circundante. Este movimiento puede resultar en la falla del suelo. La maquinaria en movimiento, el tráfico cercano, el clavado de pilotes y las voladuras provocan vibraciones en los suelos circundantes.
Las fallas del suelo relacionadas con las vibraciones pueden ocurrir en todo tipo de terreno. Sin embargo, ciertos tipos de suelos son más susceptibles a fallas por vibración que otros. Por ejemplo, los suelos arenosos toleran menos vibraciones que los suelos arcillosos.
Dado que las condiciones reales del suelo pueden ser una mezcla de más de un tipo de suelo, es mejor ir a lo seguro al planificar la pendiente de una excavación.

## Slide 24
Exposición a vehículos
Riesgos
Notes: Sin un control de tráfico adecuado, siempre existe la posibilidad de que un miembro del público en general y su vehículo puedan ingresar al área de trabajo y crear una situación peligrosa. Estos peligros se esperan en todos los proyectos adyacentes a carreteras.

## Slide 25
Los procedimientos para proteger a los trabajadores de resultar lesionados o muertos por el tráfico de vehículos incluyen:
    Proporcionar a los trabajadores chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o fabricadas con materiales reflectantes o de alta visibilidad y exigirles que los usen.
    Requerir que haya una persona designada y capacitada que controle el tráfico de vehículos junto con letreros, señales y barricadas cuando sea necesario.
Exposición a vehículos
Riesgos
Notes: Los procedimientos para proteger a los trabajadores de resultar lesionados o muertos por el tráfico de vehículos incluyen:
Proporcionar a los trabajadores chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o fabricadas con materiales reflectantes o de alta visibilidad y exigirles que los usen.
Requerir que haya una persona designada y capacitada que controle el tráfico de vehículos junto con letreros, señales y barricadas cuando sea necesario.
1926.651(d)
Exposición al tráfico vehicular. Los trabajadores expuestos al tráfico de vehículos públicos deben recibir y usar chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o fabricadas con material reflectante o de alta visibilidad.

## Slide 26
Exposición a vehículos
Riesgos
Notes: Los trabajadores expuestos al tráfico de vehículos públicos deben recibir y usar chalecos de advertencia u otras prendas adecuadas marcadas o fabricadas con material reflectante o de alta visibilidad.
Las fotos muestran una buena configuración de la zona de trabajo.

## Slide 27
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: Sistemas de alerta para equipos móviles. Se deben tomar las siguientes medidas para evitar que los vehículos caigan accidentalmente en la zanja:
Deben instalarse barricadas donde sea necesario. Se deben utilizar señales manuales o mecánicas según sea necesario.
Deben instalarse topes de parada si existe el peligro de que los vehículos caigan a la zanja.
El suelo debe escalonarse lejos de la excavación; esto ayudará en el control del vehículo y la canalización del agua pluviales.

## Slide 28
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: Sistemas de alerta para equipos móviles. Se deben tomar las siguientes medidas para evitar que los vehículos caigan accidentalmente en la zanja:
Deben instalarse barricadas donde sea necesario. Se deben utilizar señales manuales o mecánicas según sea necesario.
Deben instalarse topes de parada si existe el peligro de que los vehículos caigan a la zanja.
El suelo debe escalonarse lejos de la excavación; esto ayudará en el control del vehículo y la canalización del agua pluviales.

## Slide 29
Se deben tomar las siguientes medidas para evitar que los vehículos caigan accidentalmente en la zanja:
    Deben instalarse barricadas donde sea necesario.
    Se deben utilizar señales manuales o mecánicas según sea necesario.
    Deben instalarse topes de parada si existe el peligro de que los vehículos caigan a la zanja.
    El suelo debe escalonarse lejos de la excavación; esto ayudará en el control de vehículos y la canalización de aguas pluviales
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: 1926.651(f)
Sistema de alerta para equipos móviles. Cuando se opera equipo móvil junto a una excavación, o cuando se requiere que dicho equipo se acerque al borde de una excavación, y el operario no tiene una vista clara y directa del borde de la excavación, se debe utilizar un sistema de advertencia como barricadas, señales manuales o mecánicas, o topes de parada. Si es posible, la pendiente debe estar alejada de la excavación.

## Slide 30
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: Esta foto muestra la necesidad de algún tipo de sistema de alerta, para que el equipo no se acerque demasiado a la excavación protegida. Se puede usar un tope de parada, cercas o cinta de advertencia si no perjudica la visión del operario.

## Slide 31
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: Se deben tomar las siguientes medidas para evitar que los vehículos caigan accidentalmente en la zanja:
Deben instalarse barricadas donde sea necesario.
Se deben utilizar señales manuales o mecánicas según sea necesario.
Deben instalarse topes de parada si existe el peligro de que los vehículos caigan a la zanja.
El suelo debe escalonarse lejos de la excavación; esto ayudará en el control del vehículo y la canalización del agua pluviales.

## Slide 32
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos
Notes: Hay que asegurarse de buscar siempre formas de proteger a las personas de los equipos.

## Slide 33
Sistemas de alerta para equipos móviles
Riesgos

## Slide 34
Exposición a caída de cargas
Riesgos
Notes: Los trabajadores deben estar protegidos de cargas u objetos que caigan del equipo de elevación o excavación. Los procedimientos diseñados para asegurar su protección incluyen:
Los trabajadores no pueden trabajar debajo de cargas alzadas.
Se requiere que los trabajadores se mantengan alejados del equipo que se está cargando o descargando.
Los operarios de equipo o los conductores de camiones pueden permanecer en su equipo durante la carga y descarga si el equipo está debidamente equipado con un protector de cabina o un toldo adecuado.
1926.651(e)
Exposición a caída de cargas. No se permitirá que ningún empleado se sitúe debajo de cargas manipuladas por equipos de elevación o excavación. Se requerirá que los trabajadores se mantengan alejados de cualquier vehículo que se cargue o descargue para evitar ser golpeados por cualquier derrame o caída de materiales. Los operarios pueden permanecer en las cabinas de los vehículos que se cargan o descargan cuando los vehículos están equipados, de acuerdo con §1926.601(b)(6), para brindar protección adecuada al operario durante las operaciones de carga y descarga

## Slide 35
Exposición a caída de cargas
Riesgos
Notes: Las áreas rellenadas pueden tener menor capacidad de soporte.
No instale nada sobre áreas rellenadas a menos que el relleno esté compactado adecuadamente y se hayan utilizado superficies de soporte o bases de los estabilizadores de mayor tamaño

## Slide 36
Los trabajadores deben estar protegidos de cargas u objetos que caigan del equipo de elevación o excavación.
Los procedimientos diseñados para asegurar su protección incluyen:
    Los trabajadores no pueden trabajar debajo de cargas alzadas.
    Se requiere que los trabajadores se mantengan alejados del equipo que se está cargando o descargando.
    Los operarios de equipo o los conductores de camiones pueden permanecer en su equipo durante la carga y descarga si el equipo está debidamente equipado con un protector de cabina o un toldo adecuado.
Exposición a caída de cargas
Riesgos

## Slide 37
Exposición a caída de cargas
Riesgos
Notes: Exposición a caída de cargas. Los trabajadores deben estar protegidos de cargas u objetos que caigan del equipo de elevación o excavación. Los procedimientos diseñados para asegurar su protección incluyen:
Los trabajadores no pueden trabajar debajo de cargas alzadas. Se requiere que los trabajadores se mantengan alejados del equipo que se está cargando o descargando. Los operarios de equipo o los conductores de camiones pueden permanecer en su equipo durante la carga y descarga si el equipo está debidamente equipado con un protector de cabina o un toldo adecuado

## Slide 38
Exposición a caída de cargas
Riesgos
Notes: Deben usarse cuerdas de seguridad para que no se tenga que situar bajo la carga

## Slide 39
Atmósferas peligrosas y espacios confinados
Riesgos
Notes: Ambas fotos muestran posibles fuentes de atmósferas peligrosas que pueden crear condiciones para clasificar algunas excavaciones como espacios confinados.
La foto de la derecha muestra que las operaciones del personal pueden crear atmósferas peligrosas que deberían haberse anticipado. La foto de la izquierda muestra una situación diferente en la que la tubería ahora abierta puede ser una fuente de atmósferas peligrosas. Con la posibilidad de que ambas causas estén presentes en el proyecto, debería estar en uso un medidor de gas diseñado específicamente para lo que pueda encontrar en el proyecto.

## Slide 40
No se permitirá que los trabajadores trabajen en atmósferas peligrosas y/o tóxicas. Tales atmósferas incluyen aquellas con:
    Menos del 19,5 % o más del 23,5 % de oxígeno;
    Una concentración de gas combustible superior al 20 % del límite inferior de inflamabilidad
  Todas las operaciones que involucren tales atmósferas deben realizarse de acuerdo con los requisitos de OSHA
Atmósferas peligrosas y espacios confinados
Riesgos
Notes: 1926.651(g)
Atmósferas peligrosas -
1926.651(g)(1)
Análisis y controles. Además de los requisitos establecidos en las subpartes D y E de esta parte (29 CFR 1926.50 - 1926.107) para prevenir la exposición a niveles dañinos de contaminantes atmosféricos y para garantizar condiciones atmosféricas aceptables, se aplicarán los siguientes requisitos:
1926.651(g)(1)(i)
Cuando exista una deficiencia de oxígeno (atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno) o una atmósfera peligrosa, o se pueda esperar razonablemente que exista, como en las excavaciones en áreas de vertederos o en las excavaciones en áreas donde se almacenan sustancias peligrosas en las cercanías, las atmósferas en la excavación se probarán antes de que los trabajadores entren en las excavaciones de más de 4 pies (1,22 m) de profundidad.
1926.651(g)(1)(ii)
Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar la exposición de los trabajadores a atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno y otras atmósferas peligrosas. Estas precauciones incluyen proporcionar protección respiratoria o ventilación adecuadas de acuerdo con las subpartes D y E de esta parte, respectivamente.
1926.651(g)(1)(iii)
Se deben tomar las precauciones adecuadas, como proporcionar ventilación, para evitar la exposición de los trabajadores a una atmósfera que contenga una concentración de un gas inflamable superior al 20 % del límite inferior de inflamabilidad del gas.
1926.651(g)(1)(iv)
Cuando se utilizan controles destinados a reducir el nivel de contaminantes atmosféricos a niveles aceptables, se deben realizar análisis con la frecuencia necesaria para garantizar que la atmósfera permanezca segura.
1926.651(g)(2)
Equipo de rescate de emergencia.
1926.651(g)(2)(i)
El equipo de rescate de emergencia, como un aparato respiratorio, un arnés y una cuerda de seguridad, o una camilla tipo canasta, debe estar fácilmente disponible donde existan condiciones atmosféricas peligrosas o se pueda esperar razonablemente que se desarrolle durante el trabajo en una excavación. Este equipo deberá contar con asistencia cuando se utilice.

## Slide 41
Al realizar pruebas de contaminantes atmosféricos, se debe considerar lo siguiente:
    Las pruebas deben realizarse antes de que los trabajadores ingresen a la zanja y deben realizarse con regularidad para garantizar que la zanja permanezca segura.
    La frecuencia de las pruebas debe aumentarse si el equipo está operando en la zanja.
    La frecuencia de las pruebas también debe aumentarse si se realizan trabajos de soldadura, corte o quema en la zanja.
Atmósferas peligrosas y espacios confinados
Riesgos
Notes: Todas las operaciones que involucren tales atmósferas deben realizarse de acuerdo con los requisitos de OSHA para la salud ocupacional y controles ambientales (ver 29 CFR Parte 1926 Subparte D) para equipos de protección individual y para equipos de salvamento (ver 29 CFR Parte 1926 Subparte E). Es posible que se requieran controles de ingeniería (por ejemplo, ventilación) y protección respiratoria.

## Slide 42
Atmósferas peligrosas y espacios confinados
Riesgos
Notes: Al realizar pruebas de contaminantes atmosféricos, se debe considerar lo siguiente:
Las pruebas deben realizarse antes de que los trabajadores ingresen a la zanja y deben realizarse con regularidad para garantizar que la zanja permanezca segura.
La frecuencia de las pruebas debe aumentarse si el equipo está operando en la zanja.
La frecuencia de las pruebas también debe aumentarse si se realizan trabajos de soldadura, corte o quema en la zanja.
Los trabajadores que deban usar protección respiratoria deberán estar capacitados, sometidos a una prueba de ajuste y estar inscritos en un programa de protección respiratoria. Algunas zanjas se clasifican como espacios confinados. Cuando esto ocurre, también se requiere el cumplimiento de la Norma para espacios confinados.

## Slide 43
Aguas estancadas y acumulación de agua
Riesgos
Notes: Se deben proporcionar métodos para controlar las aguas estancadas y la acumulación de agua y deben consistir en lo siguiente si se permite que los trabajadores trabajen en la excavación:
Uso de sistemas especiales de soporte o protección aprobados por un ingeniero profesional registrado.
Equipo de retirada del agua, es decir, bien apuntado, usado y monitoreado por una persona competente.
Arneses de seguridad y cuerdas de salvamento utilizados de conformidad con 29 CFR 1926.104.
Las aguas superficiales se desvían de la zanja.
Los trabajadores salen de la zanja durante las tormentas.
Las zanjas cuidadosamente inspeccionadas por una persona competente después de que llueva y antes de que se permita a los trabajadores volver a entrar en la zanja.

## Slide 44
Se deben proporcionar métodos para controlar las aguas estancadas y la acumulación de agua y deben consistir en lo siguiente si se permite que los trabajadores trabajen en la excavación:
    Uso de sistemas especiales de soporte o protección aprobados por un ingeniero profesional registrado.
    Equipo de retirada del agua, es decir, bien apuntado, usado y monitoreado por una persona competente.
    Arneses de seguridad y cuerdas de salvamento utilizados de conformidad con 29 CFR 1926.104.
Aguas estancadas y acumulación de agua
Riesgos
Notes: 1926.651(h)
Protección contra los peligros asociados con la acumulación de agua.
1926.651(h)(1)
Los trabajadores no deberán trabajar en excavaciones en las que haya agua acumulada o en excavaciones en las que se acumule agua, a menos que se hayan tomado las precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores contra los peligros que plantea la acumulación de agua. Las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores varían adecuadamente con cada situación, pero podrían incluir sistemas especiales de soporte o protección para protegerse de derrumbes, remoción de agua para controlar el nivel de acumulación de agua o el uso de un arnés de seguridad y una cuerda de salvamento.
1926.651(h)(2)
Si el agua se controla o se evita que se acumule mediante el uso de equipo de remoción de agua, el equipo y las operaciones de remoción de agua deben estar monitoreados por una persona competente para asegurar un funcionamiento adecuado.
1926.651(h)(3)
Si el trabajo de excavación interrumpe el drenaje natural del agua superficial (como arroyos), se deben usar zanjas de desvío, diques u otros medios adecuados para evitar que el agua superficial ingrese a la excavación y para proporcionar un drenaje adecuado del área adyacente a la excavación. Las excavaciones sujetas a escorrentía de lluvias intensas requerirán una inspección por parte de una persona competente y el cumplimiento de los párrafos (h)(1) y (h)(2) de esta sección.

## Slide 45
Se deben proporcionar métodos para controlar las aguas estancadas y la acumulación de agua y deben consistir en lo siguiente si se permite que los trabajadores trabajen en la excavación (continuación):
    Las aguas superficiales se desvían de la zanja.
    Los trabajadores salen de la zanja durante las tormentas.
    Las zanjas cuidadosamente inspeccionadas por una persona competente después de que llueva y antes de que se permita a los trabajadores volver a entrar en la zanja.
Aguas estancadas y acumulación de agua
Riesgos
Notes: 1926.651(h)
Protección contra los peligros asociados con la acumulación de agua.
1926.651(h)(1)
Los trabajadores no deberán trabajar en excavaciones en las que haya agua acumulada o en excavaciones en las que se acumule agua, a menos que se hayan tomado las precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores contra los peligros que plantea la acumulación de agua. Las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores varían adecuadamente con cada situación, pero podrían incluir sistemas especiales de soporte o protección para protegerse de derrumbes, remoción de agua para controlar el nivel de acumulación de agua o el uso de un arnés de seguridad y una cuerda de salvamento.
1926.651(h)(2)
Si el agua se controla o se evita que se acumule mediante el uso de equipo de remoción de agua, el equipo y las operaciones de remoción de agua deben estar monitoreados por una persona competente para asegurar un funcionamiento adecuado.
1926.651(h)(3)
Si el trabajo de excavación interrumpe el drenaje natural del agua superficial (como arroyos), se deben usar zanjas de desvío, diques u otros medios adecuados para evitar que el agua superficial ingrese a la excavación y para proporcionar un drenaje adecuado del área adyacente a la excavación. Las excavaciones sujetas a escorrentía de lluvias intensas requerirán una inspección por parte de una persona competente y el cumplimiento de los párrafos (h)(1) y (h)(2) de esta sección.

## Slide 46
Aguas estancadas y acumulación de agua
Riesgos
Notes: Debe haber un sistema para controlar la acumulación de agua, como bombas de desagüe, sumideros o algún otro tipo de sistema de drenaje.

## Slide 47
¿Tiene preguntas?
Riesgos